Прибор для управления уличным освещением

Прибор для управления уличным освещением  предназначен для

включения -выключения ламп освещения в зависимости от времени суток ,

имеет высокую чувствительность и достаточно большой диапазон регулирования

чувствительности .

К устройству может быть подключена нагрузка мощностю от 40вт до 2квт ,возможно подключение не активной нагрузки (люминесцентные лампы и т.д.), но в этом случае обязательно подключение минимум одной лампы накаливания(активная нагрузка)

мощностью не менее  40вт.

В схеме предусмотрена задержка  на включение и выключение освещения после достижения порога срабатывания длительностью  1 минута,Также предусмотрен режим

так называемой мягкой нагрузки для продления срока службы ламп накаливания

(мощность поступающая в нагрузку увеличевается от нуля до максимума в течении

одной секунды).

Свечение индикатора уровня освещённости(светодиод D5)говорит о недостаточной освещённости объекта, свечение светодиода D6 свидетельствует о включённом

освещении.

Регулирование порога включения - выключения ламп производится  регулятором RV1 и контролируется по свечению светодиода D5.

Цикл работы устройства замкнут и требует вмешательства обслуживающего персонала только для корректировки времени включения - выключения освещения и выглядит так:

Пока уровень освещённости объекта высок, светодиоды D5 и D6 погашены. По мере уменьшения освещённости,  светодиод D5 начнёт увеличевать  яркость свечения

( в этот момент можно поизводить корректировку прибора), но светодиод D6 ещё

не светится. Oн включится через минуту  вместе с приборами освещения, подключенными

к устройству - включён режим "ночь" .По мере увеличения освещённости объекта

светодиод D5 будет уменьшать яркость свечения (можно производить корректировку прибора), но светодиод D6 продолжает светится и погаснет через минуту после выключения светодиода D5, - освещение выключено: прибор прешел в режим "день".