ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ СЧЕТЧИК

ЗАГОТОВОК ВСЗ-3-4

Высокоскоростной счетчик заготовок ВСЗ-3-4 (далее устройство ВСЗ-3-4) обеспечивает подсчет количества заготовок, деталей и т.п. предметов путем подсчета электрических импульсов, формируемых фотодатчиками или индуктивными датчиками типа ВБИ-М12-65С-2121-3 фирмы "Сенсор"; хранение подсчитанного количества в энергонезависимой памяти; передачи данных в PC через последовательный порт.

Устройство ВСЗ-3-4 отображает суммарное количество импульсов, поступивших по трем независимым каналам (с трех датчиков).

Устройство ВСЗ-3-4 может функционировать без подключения к PC.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основные параметры устройства ВСЗ-3-4 приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Напряжение питания устройства ВСЗ-3-4, В | 220±5% |
| Потребляемая мощность, Вт | не более 5 |
| Количество независимых каналов (датчиков) | 3 |
| Напряжение питания фотодатчика, В | 5±5% |
| Напряжение питания индуктивного датчика, В | 25±5% |
| Максимально допустимый ток потребления фотодатчика, А | 0,1 |
| Максимально допустимый ток потребления индуктивного датчика, А | 0,1 |
| Амплитуда импульсов на выходе фотодатчика, В | 5±5% |
| Амплитуда импульсов на выходе индуктивного датчика, В | 5±5% |
| Входное сопротивление устройства ВСЗ-3-4, кОм | 5 |
| Скорость подсчета заготовок, шт/мин | не более 3000 |
| Время хранения информации в энергонезависимой памяти, дн | неогранич. |
| Емкость счетчика, шт | 99999999 |
| Тип интерфейса с PC | RS-232 |
| Максимальная длина интерфейсного кабеля, м | 5 |
| Диапазон рабочих температур, ºС | +10…+30 |

Структурную схему устройства ВСЗ-3-4 можно посмотреть здесь

Рисунок загрузочного устройства ВСЗ-3-4 смотрите здесь