Часы и формирователь телеграфного кода передатчика

для спортивной радиопеленгации (охота на лис)

Предназначен для формирования цикла работы передатчика

в режиме 1 минута работы - четыре минуты пауза и

передачи в эфир кода морзе соответствующего номеру "лисы".

Cхема приведена здесь.

Формирователь  кода " лисы" Имеет  шесть режимов работы

переключающимися нажатием и удержанием не менее двух секунд соответствуюшей кнопки :

Передачу любого из шести кодов можно передавать непрерывно - без пауз разомкнув контакты

переключателя "цикл вкл - выкл".

код морзе    номер лисы

1) мое            1

2) мои            2

3) мос            3

4) мох            4

5) мо5            5

6) мо            радиомаяк

Режимы работы формирователя кода  индицируют шесть светодиодов:

d1 - свечение светодиода соответствует включенному состоянию

передатчика(индикатор передаваемого кода).

d2 - мое

d3 - мои

d4 - мос

d5 - мох

d6 - мо5

Индикация светодиодами d2-d6 производится короткими фспышками

длительностью около 0.5 секунд и паузой около 6 секунд(для экономии

батарей питанияпередатчика).

Импульсы управления для передатчика можно снимать с подключенной параллельно

светодиоду d1 оптопары или подключив базу транзистора p-n-p структуры к выводу 6

микроконтроллера .Способ подключения может быть любым главное чтобы напряжение

на выводе 6 микроконтроллера не превышало 5.5 вольт и ток на выводе 6 микроконтроллера

не более 20 ma.

Напряжение питания -3,5v - 5,5v

ток потребления в режиме пауза 0.7 ma