Прибор для систем пультовой  охранно пожарной сигнализации

Прибор предназначен для работы в системах пультовой  охранно пожарной сигнализации

работающих  по протоколу -Атлас 3.

Принципиальная схема приведена здесь

Прибор может работать в двух режимах :

1) Переключатель SW 1 разомкнут  прибор контролирует состояние шлейфа датчиков

и если сопротивление в пределах от 500 ом до 1,5 ком в телефонную линию поступает

синусоидальный сигнал частотой 18 кгц когда сопротивление шлейфа  выйдет за пределы

диапазона 500 ом - 1,5ком  синусоидальный сигнал частотой 18 кгц в телефонную линию

подаватся не будет.

2) Переключатель SW 1 замкнут  прибор работает в режиме  аналогичному  с приборами охранно

пожарной сигнализации типа - "УОТС"   но по протоколу  Атлас 3.